## Slide 1
TP1 — Internet des Objets
Stack MQTT + InfluxDB + Grafana
Étudiant : KOUADIO KOUASSI HIPOLITE
Formation : Master 1 BD&GL — UFHB Abidjan
Enseignant : Dr. INGNGOLO
GitHub : github.com/ichmochtegrosse-cell/tp1-iot-abidjan
Avril 2026

## Slide 2
Architecture de la Solution
ESP32
(Wokwi)
HiveMQ
(MQTT)
Telegraf
(Agent)
InfluxDB
(TSDB)
Grafana
(Dashboard)
Capteur DHT22
GPIO 4
broker.hivemq.com
Port 1883
Input MQTT
Output InfluxDB
Bucket raw_7d
7 jours rétention
3 panels
Temps réel
Détails des services déployés
Service | Port | Rôle
Mosquitto | 1883/9001 | Broker MQTT local (backup)
Telegraf | — | Agent : collecte MQTT → InfluxDB
InfluxDB | 8086 | TSDB : raw_7d bucket (168h rétention)
Grafana | 3000 | Dashboard : 3 panels temps réel

## Slide 3
Déploiement Docker Compose
🦟 Mosquitto
Broker MQTT
Ports 1883 & 9001
WebSockets activés
anonymous: true
📊 InfluxDB 2.7
Base TSDB
Port 8086
Org: UFHB-IoT
Bucket: raw_7d
⚡ Telegraf 1.28
Agent collector
Input: MQTT HiveMQ
Output: InfluxDB
interval: 10s
📈 Grafana 10.0
Dashboard
Port 3000
admin/ufhb2024!
DataSource: Flux QL
✅ Commande : docker compose up -d | Vérification : docker compose ps → 4 conteneurs RUNNING

## Slide 4
Simulation ESP32 — Wokwi
Circuit Wokwi
• ESP32 DevKit V1 • Capteur DHT22 → GPIO 4 • VCC → 3.3V • GND → GND WiFi: Wokwi-GUEST Topic MQTT: iot/CI/abidjan/cocody/env Format Line Protocol: environment,location= cocody,device_id= ESP32_001,sensor=DHT22 temperature=28.5, humidity=65.0
Flux de données
1
ESP32 lit DHT22
Temp + Humidité toutes les 30s
2
Publication MQTT
broker.hivemq.com:1883
3
Telegraf collecte
Input MQTT → parse influx
4
InfluxDB stocke
Bucket raw_7d, rétention 7j
5
Grafana affiche
Dashboard temps réel

## Slide 5
Requêtes Flux QL — InfluxDB
R1 — last() — Dernière valeur
from(bucket:"raw_7d")
|> range(start:-1h)
|> last()
R2 — aggregateWindow — Moy/h
from(bucket:"raw_7d")
|> range(start:-24h)
|> aggregateWindow(
every:1h, fn:mean)
R3 — filter() — Alertes >32°C
from(bucket:"raw_7d")
|> range(start:-30m)
|> filter(fn:(r)=>
r._value > 32.0)
R4 — pivot() — Restructuration
from(bucket:"raw_7d")
|> range(start:-6h)
|> pivot(rowKey:["_time"],
columnKey:["_field"])
R5 — union() — Statistiques 24h
union(tables:[
data|>min(),
data|>max(),
data|>mean()
])
✅ R1-R2-R4-R5 : données affichées | ✅ R3 : aucun résultat = aucune alerte (comportement correct)

## Slide 6
Difficultés Rencontrées & Solutions
🖥️
❌ macOS 12 incompatible avec Docker Desktop récent
✅ Installation de Docker Desktop 4.15 (version compatible macOS 12 Monterey)
🌐
❌ Wokwi ne peut pas accéder à l'IP locale
✅ Utilisation du broker public HiveMQ (broker.hivemq.com:1883) comme passerelle
📡
❌ Capteur DHT22 retourne des valeurs NaN
✅ Gestion isnan() dans le code Arduino pour remplacer par des valeurs de secours
🔑
❌ Token InfluxDB expiré — erreur 401 Unauthorized
✅ Génération d'un nouveau token All Access dans l'interface InfluxDB
📁
❌ Conflit GitHub (README déjà existant)
✅ Résolution via git pull --allow-unrelated-histories puis git push

## Slide 7
Bilan & Livrables
Points | Livrable | Statut
4 pts | Stack Docker Compose | ✅ Fait
4 pts | Simulation Wokwi ESP32 | ✅ Fait
6 pts | 5 Requêtes Flux QL | ✅ Fait
4 pts | Dashboard Grafana (3 panels) | ✅ Fait
2 pts | README + GitHub | ✅ Fait
📁 Dépôt GitHub : github.com/ichmochtegrosse-cell/tp1-iot-abidjan
KOUADIO KOUASSI HIPOLITE
Master 1 BD&GL — UFHB Abidjan — Avril 2026